|  | CSP classique | CSP stabilisateur | CSP stimulateur | CPP classique | CPP stabilisateur | CPP stimulateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rôles | -Soutient osseux -Soulève la tubérosité postéro-interne de la face inf. du calca. -Empêche la bascule en dedans du calca. | -Soutient osseux de l’avant du calca. plus que de l’arrière. -Rôle en statique et pendant la phase plantigrade | -Action au niveau de la tubérosité postéro-interne de la face inf. du calca -Correction de certains valgus | -Soutient osseux -Soulève la tubérosité postéro-externe de la face inf. du calca. -Empêche la bascule en dehors du calca -Rq : jamais seul sur une semelle | -Soutient osseux du calca. et en avant le cuboïde -Rôle pendant la phase plantigrade | -Action au niveau de la tubérosité postéro-externe de la face inf. du calca -Correction de certains v arus |
| Limites antérieures et postérieures | Ant : Chopart (1/3 post du pied) Post. : gabarit | Ant : Chopart Post : gabarit | Ant : Chopart (interne) Post : gabarit | Ant : Chopart (+ou-) Post : gabarit | Ant : ! Lisfranc Post : gabarit | Ant : Chopart (externe) Post : gabarit |
| Limites latérales et médiales | Lat : -parallèle à l’axe calcanéen. -1/3 externes. Med : gabarit + ailettes | Lat : -maxi→début du 1/3 externe -mini→ milieu du 1/3 moyen -convexe ds les 2/3ant concave ds le 1/3 post. Med : gabarit + ailettes | Lat : -droite passant par Chopart interne et la jonction entre 1/3 moyen et 1/3 externe au niveau du bord du gabarit Med : gabarit + ailettes | Lat : gabarit + ailettes Med : -parallèle à l’axe calcanéen. -1/3 interne. | Lat : gabarit + ailettes Med : -maxi→début du 1/3 interne -légèrement concave vers l’avant et légèrement convexe vers l’arrière | Lat : gabarit + ailettes Med : -droite passant par Chopart externe et la jonction entre 1/3 moyen et 1/3 interne au niveau du bord du gabarit |
| Relief | Plan incliné (0 en limite latérale) | -convexe ds les 2/3ant concave ds le 1/3 post. -haut maxi bord médial -haut mini : 0 (latéral) | Plan incliné transversalement et dans le plan sagittal | Plan incliné (0 en limite médiale) | -légèrement concave vers l’avant et légèrement convexe vers l’arrière - 0 en médial | Plan incliné (0 en limite latérale) |